Приложение №1

к договору №_____________

от «____»_____________2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту отпаек ВЛ-110кВ от опоры №116 ВЛ-110кВ «Латная-Подгорное» №25 и №26 на ПС 110/6кВ «Коминтерновская»

| 1. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» |
| --- | --- |
| 2. Подрядчик: | ______________________________________ |
| 3. Требования к организации подрядчика | 3.1. Наличие квалифицированного персонала: 3.1.1. Руководители и специалисты – образование не ниже средне-специального, имеющие опыт организации и проведения работ по строительству, ремонту и эксплуатации ВЛ-110 кВ и стаж выполнения данной работы не менее 3 лет, с группой по электробезопасности не ниже 5; 3.1.2. Ремонтный персонал – образование не ниже средне-специального, прошедших обучение на тему: строительство ремонт элементов и конструкций ВЛ-110 кВ. Группа по электробезопасности не ниже 4. 3.2. Наличие членства саморегулируемой организации в реестре организаций, осуществляющих строительство. 3.3. Наличие собственной электротехнической лаборатории. Наличие свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории в Управлении Ростехнадзора. 3.4. Наличие необходимого инструмента, приспособлений технологического оборудования, для выполнения ремонта ВЛ-110 кВ. 3.5. Наличие сертифицированных материалов и запасных частей соответствующих ГОСТ и ТУ для выполнения ремонта ВЛ-110 кВ. 3.6. Отсутствие организации Подрядчика в реестре недобросовестных поставщиков. 3.7. Отсутствие процедуры банкротства в организации подрядчика. |
| 4. Цель выполнения работ. | 4.1. Ремонт аварийных элементов конструкции ВЛ-110кВ для устойчивого электроснабжения потребителей и безопасной эксплуатации сетей и приведение в соответствие с требованиями основных нормативно-технических документов. |
| 5. Работы, выполняемые подрядчиком | 5.1 Демонтаж натяжных изоляторов – 22 комплекта. 5.2. Монтаж натяжных изоляторов – 22 комплекта. 5.3. Восстановление контакта заземления троса молниезащиты – 1320м. 5.4. Расчистка площадей в пределах охранной зоны ВЛ-110кВ от кустарников и мелколесья – 8800 м2. 5.5. Валка деревьев мягких пород диаметром до 16 см – 118 шт. 5.6. Верховой осмотр ВЛ-110кВ на металлических опорах – 11 опор. 5.7. Проверка состояния проводов и молниезащитного троса в первом поддерживающем зажиме ВЛ-110кВ на металлических опорах с применением АГП – 20 зажимов. 5.8. Проверка состояния болтовых контактных соединений в пролете ВЛ-110кВ на металлических опорах с применением АГП – 22 соединителя. 5.9. Проверка состояния плашечных зажимов проводов, молниезащитных тросов в шлейфах анкерных металлических опор ВЛ-110кВ с применением АГП – 14 зажимов. 5.10. Контроль коррозионного износа металлических элементов металлических опор ВЛ-110кВ – 23 элемента опор. |
| 6. Требования к организации и ведению работ | 6.1. При ремонте отпаек ВЛ-110кВ от опоры №116 ВЛ-110кВ «Латная-Подгорное» №25 и №26 на ПС 110/6кВ «Коминтерновская»: - работы выполняются по наряду допуску в действующих электроустановках на правах командированного персонала -работы должны выполняться согласно действующих СО 34.04.181-2003 (Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений, электростанций и сетей), ПУЭ, СО 153-34.20.501-03, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, ППБ РД-153.34.0-03.301-00, Правил внутреннего трудового распорядка и действующего законодательства, типовых технологических карт на выполняемые виды работ. 6.2. Отпайки ВЛ-110кВ от опоры №116 ВЛ-110кВ «Латная-Подгорное» №25 и №26 на ПС 110/6кВ «Коминтерновская» проходят в застроенной части г. Воронежа. 6.3. Работы на отпайках ВЛ-110кВ от опоры №116 ВЛ-110кВ «Латная-Подгорное» №25 и №26 на ПС 110/6кВ «Коминтерновская будут проводиться вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей ЛЭП (в зоне наведенного напряжения от других ВЛ). 6.4. Все работы на отпайках ВЛ-110кВ от опоры №116 ВЛ-110кВ «Латная-Подгорное» №25 и №26 на ПС 110/6кВ «Коминтерновская» должны осуществляться только после их отключения в соответствии с ПОТЭУ (Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 15.11.2018) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок") 6.5. Работы выполняются Подрядчиком – из его материалов, его силами и средствами. 6.6. Техника, необходимая для выполнения работ, в том числе специальная, нанимается и используется за счет Подрядчика. 6.7. Подрядчик самостоятельно поставляет на место проведения работ необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, технику и инструмент, а также осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и охрану. 6.8. Подрядчик самостоятельно обеспечивает жизнедеятельность своего персонала подразделений при производстве работ на трассе ВЛ Заказчика. Размещение оборудования, бытовок, других временных сооружений, складирование материалов, устройство стоянок автотранспорта ближе 8-ми метров от проекции на землю крайних проводов ВЛ – запрещено 6.9. Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику: - типовые технологические карты на ремонтные работы на ВЛ-110кВ - сертификаты и(или) другие документы, подтверждающие качество поставляемых материалов. После окончания выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику технические акты на выполненные работы согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003). Подрядчик обязан соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами, в том числе: - самостоятельно осуществлять расчёт, оплачивать сборы и иные платежи, за негативное воздействие на окружающую среду в федеральный и иные бюджеты; - соблюдать требования природоохранного законодательства, действующие санитарно-эпидемиологические и технологические нормы и правила; - самостоятельно от своего имени и за свой счёт осуществлять все операции с отходами производства и потребления, связанные с их обращением (сбор, временное размещение, передача специализированным организациям на утилизацию или захоронение и пр.) в соответствии со статьёй 4 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 № 89-ФЗ; - самостоятельно разрабатывать природоохранную документацию (проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проекты предельно-допустимых выбросов, проекты предельно-допустимых сбросов и пр.). - в случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные нарушения. 6.12.Высвобождающиеся в процессе ремонта материалы и оборудование, принадлежащие Заказчику, Подрядчик сдает по акту Заказчику. Высвобождающиеся в процессе ремонта материалы и оборудование, принадлежащие Подрядчику, утилизирует самостоятельно Подрядчик. 6.13. Подрядчик обязан проверять и организовывать своевременное устранение обоснованных замечаний и предложений технического надзора и других контролирующих органов. 6.14. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязуется немедленно поставить об этом в известность Заказчика. |
| 7. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ: | 7.1. Подрядчик обязан ознакомиться с условиями и особенностями энергообъекта и выполнения работ на нем до начала работ. 7.2. Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал, с объемом работ, сроком выполнения работ, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка Заказчика и т.д., а также, осуществлять контроль за соблюдением своим персоналом вышеперечисленного. 7.3. Подрядчик обязан организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и целевого инструктажа по охране труда, по правилам пожарной безопасности (ППБ), с учетом особенностей выполнения работ на энергообъекте, указать имеющиеся на выделенном участке работ опасные производственные факторы. Инструктажи оформляются записями в журналах инструктажа с подписями работников Подрядчика и специалистов Заказчика, проводивших инструктаж. 7.4. Работы по замене и (или)ремонту провода, грозотроса, линейной изоляции и арматуры на воздушных ЛЭП должны осуществляться только после их отключения. 7.5. Мероприятия по технике безопасности по отдельным видам строительно-монтажных работ подробно изложены в типовых технологических картах. Подрядчик производит работы в полном соответствии с технологическими картами на проведение работ. 7.6. Организация, в электроустановках которой производятся работы персоналом Подрядчика, несет ответственность за выполнение предусмотренных мер безопасности, обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током рабочего и наведенного напряжения электроустановки, и допуск к работам. Подрядная организация несет ответственность за соответствие предоставленных их работникам прав, а также за соблюдение ПОТЭУ. 7.7. Допуск персонала Подрядчика к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, а также в пролете пересечения с действующей ВЛ производит представитель (допускающий) эксплуатационной организации. При этом допускающий осуществляет допуск ответственного руководителя и ответственного исполнителя каждой бригады Подрядчика. К работам в охранной зоне отключенной линии электропередачи допускающему разрешается допускать только ответственного руководителя работ Подрядчика, который затем должен сам производить допуск остальных работников (в соответствии ПОТЭУ). 7.8. По окончании работ Заказчик производит приемку ВЛ в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» и принимает рабочие места, объём и качество выполненных работ от ответственного руководителя работ Подрядчика. |
| Требования по обеспечению материально-техническими ресурсами | Приобретаемые МТР должны по качеству соответствовать ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя и санитарно-эпидемиологические заключения. Документы, подтверждающие качество приобретенных МТР, должны быть предоставлены Заказчику перед началом выполнения соответствующих видов работ. МТР должны приобретаться по перечням, согласованным с Заказчиком, с указанием номенклатуры и количества приобретаемых материалов. Приобретаемые МТР не должны быть бывшими в употреблении и срок их изготовления должен быть не ранее III квартала 2018 года. |
| 9. Документация, передаваемая Подрядчиком | 9.1. Заводская и надлежащим образом оформленная сопроводительная документация на смонтированное оборудование и материалы, в том числе: счет и (или) счет-фактуры, товарные накладные, заверенные сертификаты соответствия, сертификаты качества продукции, в которых должны быть отражены номера и дата выдачи, наименование и адрес изготовителя оборудования и материалов, наименование оборудования и материалов, ГОСТы, показатели качества, дата изготовления (дата фасовки), дата и время конечного срока реализации и другие документы согласно установленным Росстандартом Российской Федерации требованиям, необходимым для дальнейшего использования оборудования и материалов, на бумажном носителе- 1 экз. 9.2. Протоколы испытания смонтированного оборудования и материалов на бумажном носителе- 1 экз. 9.3. Исполнительная документация в полном объеме в соответствии с РД 11-02-2006 и (или) И1.13-07 на бумажном носителе- 1 экз. в т.ч.: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 на бумажном носителе- 3 экз. справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на бумажном носителе- 3 экз. 9.4. Общий и специальные журналы учета выполнения работ на бумажном носителе- 1 экз. |
| 10. Требования к сметной документации | Стоимость должна быть определена сметой. |
| 11. Особые требования | 11.1. Предоставить Заказчику график выполнения работ 11.2. Согласовать проведение дополнительных работ с заказчиком. 11.3. Предоставить Заказчику детализированный план-график выполнения работ. 11.4. Подрядчик обязан оформлять сметную документацию и акты о приемке выполненных работ по ТЕРРам региона, в котором проходит строительство объекта. 11.5. Подрядчик обязан вести ежедневно исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006 и (или) И1.13-07. 11.6. Подрядчик обязан вести ежедневно общий и специальные журналы учета выполнения работ в соответствии РД-11-05-2007 и сдавать их заказчику по акту приема-передачи. 11.7. Предоставить Заказчику полный список сотрудников, работающих на объекте, подписанный уполномоченным лицом и имеющий печать Подрядчика. 11.8. Предоставить Заказчику полный перечень оборудования и машин, работающих на объекте. 11.9. Предоставить Заказчику сведения об опыте выполнения аналогичных работ за последние три года. 11.10. Не использовать оборудование и не выполнять работы для которых отсутствует, соответствующим образом, обученный персонал. 11.11. Подрядчик обязан соблюдать действие миграционного законодательства РФ при использовании иностранной рабочей силы. 11.12. Гарантийные обязательства на выполненные работы, а так же на поставленное и смонтированное оборудование и материалы- не менее 36 месяцев. 11.13. Выдача гарантийного обязательства по восстановлению, нарушенного в ходе проведения работ, благоустройства сроком не менее 3-х (трех) лет. |

| «Заказчик»: | «Подрядчик»: |
| --- | --- |