Приложение №1

к договору №_____________

от «____»_____________2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение проектно-изыскательских работ, согласование проектно-сметной документации, комплектацию оборудованием, строительно-монтажные работы и сдачу Заказчику законченного строительством объектов электрохозяйства: «Капитальный ремонт ячеек КСО 6 кВ ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Коминтерновская, по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т, 11/33».

| 1. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» |
| --- | --- |
| 2. Подрядчик: | ______________________________________ |
| 3. Цель и задачи оказания услуг | 3.1. Капитальный ремонт оборудования и конструкций ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Коминтерновская для устойчивого электроснабжения потребителей, безопасной эксплуатации сетей и приведение в соответствие с требованиями основных нормативно-технических документов. |
| 4. Общие положения | 4.1. Услуги оказываются в условиях бесперебойной работы объектов. В случае необходимости вывода из работы/снятия напряжения электроустановки и/или ее частей в соответствии с технологией производства работ, указанные действия производятся по согласованию с Заказчиком или его уполномоченным представителем из числа административно-технического персонала. 4.2. Оказание услуг и выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе объектов или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Исполнитель, его сотрудники и представители обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте производства работ Заказчика. |
| 5. Требования к организации подрядчика | 5.1. Опыт работы в сфере проектирования и строительства электрических сетей и подстанций напряжением от 10кВ до 110кВ не менее трех лет. 5.2. Наличие членства саморегулируемой организации в реестре организаций, осуществляющих подготовку проектной документации. 5.3. Наличие членства саморегулируемой организации в реестре организаций, осуществляющих строительство. 5.4. Персонал Исполнителя должен иметь ответственных за безопасное производство работ в действующих электроустановках, удостоверения по форме согласно Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н) с указанием группы по электробезопасности, соответствующей выполняемым работам, отметки о допуске к специальным работам на объектах Заказчика. 5.5. Исполнитель должен иметь полный комплект технических средств и приборов, необходимых для проведения работ в соответствии рекомендациями действующих НТД и техническим заданием Заказчика. 5.6. Наличие собственной электротехнической лаборатории. Наличие свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории в Управлении Ростехнадзора. 5.7. Отсутствие организации Подрядчика в реестре недобросовестных контрагентов. 5.8. Отсутствие процедуры банкротства в организации подрядчика. |
| 6. Местоположение объекта выполнения работ | 6.1. Расположение проектируемого объекта: - ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Коминтерновская, по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т, 11/33. |
| 7. Работы, выполняемые подрядчиком | 7.1. Разработка проектной документации. 7.2. Согласование проектной документации с Заказчиком. 7.3. Разборка и демонтаж существующего аварийного оборудования и конструкций ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Коминтерновская. 7.4. Выполнение строительно-монтажных работ. 7.5. Пуско-наладочные работы и испытание смонтированного оборудования.: Максимальная токовая защита от замыканий на «землю» с работой на сигнал; Измерение сопротивления изоляции; Испытание повышенным напряжением промышленной частоты; Измерение сопротивления постоянному току; Механические испытания; Проверка минимального напряжения срабатывания электромагнитов управления (вакуумный выключатель); Испытание многократным включением и отключением (вакуумный выключатель); Проверка состояния контактов; Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; Измерение токов утечки (ограничитель напряжения); Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ. 7.6. Ввод объекта в эксплуатацию. 7.7. Восстановление нарушенного благоустройства. |
| 8. Качественные характеристики услуг | 8.1. Объекты проектирования: Ячейка 6 кВ на базе камеры сборной одностороннего обслуживания КСО-393 (в комплекте с разъединителем (2 шт. на 1 ячейку), вакуумным выключателем, трансформаторами тока (3 шт. на 1 ячейку), трансформатором напряжения, однофазным силовым трансформатором, ограничителем перенапряжения (3 шт. на 1 ячейку), счетчиком электрической энергии, устройством микропроцессорной защиты, внутренним освещением, электронным амперметром (3 шт. на 1 ячейку), электронным вольтметром) - 3 шт. 8.2. При ремонте оборудования ЗРУ 6 кВ должно обеспечиваться: Надежное и качественное электроснабжение потребителей; Соблюдение Правил устройства электроустановок; Соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды; Ремонтопригодность применяемого оборудования и конструкций; передовые методы эксплуатации, безопасные и удобные условия труда эксплуатационного персонала. |
| 9. Основное электротехническое оборудование | 9.1. Ремонт и замена оборудование должны быть произведены с учетом требования ПУЭ и иной нормативной документации, действующей на период разработки. 9.2. КСО-393 – камера сборная одностороннего обслуживания для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением 6 кВ с током электродинамической стойкости замыкания до 51 кА, ток термической стойкости в течении 1 с. 16 кА и проходной мощностью до 11000 кВА при 10 кВ. 9.3. ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000 – вакуумный выключатель с электромагнитным приводом напряжением 10 кВ, номинальным током 1000 А, номинальным током отключения 20 кА. 9.4. РВЗ-10/630 – разъединитель внутренний с заземляющими ножами напряжением 10 кВ с номинальным током 630 А. 9.5. ТОЛ-10 200/5 – трансформатор тока опорный с литой изоляцией напряжением 10 кВ, номинальный первичный ток - 200 А, номинальный вторичный ток – 5 А. 9.6. ОЛС-6 – однофазный силовой трансформатор напряжением 6 кВ частотой 50 Гц. 9.7. ОПНн-6 – ограничитель перенапряжений нелинейный с полимерной внешней изоляцией, опорного исполнения напряжением 6 кВ частотой 50 Гц. 9.8. 3хЗНОЛ-6 – трехфазная антирезонансная группа трансформаторов напряжения 6 кВ частотой 50 Гц. 9.9. АГАТ-200.А – микропроцессорное устройство релейной защиты, автоматики и управления присоединением напряжением 6 кВ частотой 50 Гц. 9.10. Счетчики электроэнергии типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, класс точности 0,5S, с отдельным GSM-модемом. |
| 10. Учет электроэнергии | 10.1. В качестве приборов учета использовать три счетчика электроэнергии типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, класс точности 0,5S, с отдельным GSM-модемом. Организовать передачу данных с приборов учета в ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» по GSM/TSP-каналу. 10.2. Точное место расположения приборов учета электроэнергии, способ монтажа, а также номинал измерительных трансформаторов тока и напряжения определить проектом. |
| 11. Требования к качеству оказываемых услуг | 11.1. Исполнитель должен применять методики выполнения работ в соответствии с требованиями нормативных документов на средства измерений; 11.2. Операции, выполняемые при производстве работ не должны оказывать побочных отрицательных воздействий на работу монтируемого и другого оборудования энергообъекта в целом, вызывая его отключения, повреждения и т. д.; 11.3. Допуск персонала Исполнителя и уполномоченных им лиц на объекты Заказчика для выполнения работ, оформления перерывов в работе, а также другие организационные и технические мероприятия проводятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н), ПУЭ и другими нормативными документами. |
| 12. Соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности | 12.1 Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несёт персонально руководитель Исполнитель или лицо его заменяющее; 12.2. Работы в действующих электроустановках должны проводиться по наряду и распоряжению соответствии с приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 15.11.2018) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Исполнителю предоставляется право выдачи наряда, распоряжения для выполнения работ в соответствии с условиями Договора. Исполнителем работы проводимые на электрооборудовании объектов Заказчика по нарядам и распоряжением регистрируются в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям; 12.3. Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям ведется Исполнителем и может быть проверен в любое время административно-техническим персоналом Заказчика; 12.4. Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами; |
| 13. Охрана окружающей среды | 13.1. Выбранные решения должны соответствовать требованиям действующих нормативов по охране окружающей среды и обеспечивать их соблюдение при эксплуатации. 13.2. Предусмотреть контроль за промышленными отходами во время строительства и последующей эксплуатации. |
| 14. Требования к условиям поставки оборудования и материалов | 14.1. Поставка оборудования и материалов, а также хранение осуществляется силами и средствами подрядчика. 14.2. Поставляемое оборудование и материалы должны быть не старше 2-х (двух) лет с даты изготовления на момент проведения строительно-монтажных работ. |
| 15. Документация, передаваемая Подрядчиком | 15.1. Количество экземпляров проекта, передаваемых Заказчику на бумажном носителе 2 экз., в электронном виде -1 экз. в форматах: текстовая часть – в формате Microsoft Word, таблицы – в формате Microsoft Excel, чертежи, схемы – AutoCAD. 15.2. Заводская и надлежащим образом оформленная сопроводительная документация на смонтированное оборудование и материалы, в том числе: счет и (или) счет-фактуры, товарные накладные, заверенные сертификаты соответствия, сертификаты качества продукции, в которых должны быть отражены номера и дата выдачи, наименование и адрес изготовителя оборудования и материалов, наименование оборудования и материалов, ГОСТы, показатели качества, дата изготовления (дата фасовки), дата и время конечного срока реализации и другие документы согласно установленным Росстандартом Российской Федерации требованиям, необходимым для дальнейшего использования оборудования и материалов, на бумажном носителе- 1 экз. 15.3. Протоколы испытания смонтированного оборудования и материалов на бумажном носителе- 1 экз. 15.4. Исполнительная документация в полном объеме в соответствии с РД 11-02-2006 и (или) И1.13-07 на бумажном носителе- 1 экз. в т.ч.: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 на бумажном носителе- 3 экз. справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на бумажном носителе- 3 экз. 15.5. Общий и специальные журналы учета выполнения работ на бумажном носителе- 1 экз. |
| 16. Требования к сметной документации | 16.1. Сметная стоимость должна быть определена сметой. |
| 17. Особые требования | 17.1. Предоставить Заказчику детализированный план-график выполнения работ. 17.2. Согласовать проведение дополнительных работ с заказчиком. 17.3. Подрядчик обязан оформлять сметную документацию и акты о приемке выполненных работ по ТЕРРам региона, в котором проходит строительство объекта. 17.4. Подрядчик обязан вести ежедневно исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006 и (или) И1.13-07. 17.5. Подрядчик обязан вести ежедневно общий и специальные журналы учета выполнения работ в соответствии РД-11-05-2007 и сдавать их заказчику по акту приема-передачи. 17.6. Предоставить Заказчику полный список сотрудников, работающих на объекте, подписанный уполномоченным лицом и имеющий печать Подрядчика. 17.7. Предоставить Заказчику полный перечень оборудования и машин, работающих на объекте. 17.8. Предоставить Заказчику сведения об опыте выполнения аналогичных работ за последние три года. 17.9. Не использовать оборудование и не выполнять работы, для которых отсутствует, соответствующим образом, обученный персонал. 17.10. Подрядчик обязан соблюдать действие миграционного законодательства РФ при использовании иностранной рабочей силы. 17.11. Гарантийные обязательства на выполненные работы, а также на поставленное и смонтированное оборудование и материалы- не менее 36 месяцев. 17.12. Выдача гарантийного обязательства по восстановлению, нарушенного в ходе проведения работ, благоустройства сроком не менее 3-х (трех) лет. |

| «Заказчик»: | «Подрядчик»: |
| --- | --- |