Приложение №1

к Закупочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение проектно-изыскательских работ, согласование проектно-сметной документации, комплектацию оборудованием, строительно-монтажные работы и сдачу Заказчику законченного строительством объектов электрохозяйства: КЛ-0,4 кВ от ТП К36-54 (2КТПНТ 6/0,4 кВ 1000 кВА)  до границы участка заявителя, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 257а.

| 1. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» |
| --- | --- |
| 2. Подрядчик: | ______________________________________ |
| 3. Требования к организации подрядчика | 3.1. Опыт работы в сфере проектирования и строительства электрических сетей и подстанций напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ не менее трех лет. 3.2. Наличие членства саморегулируемой организации в реестре организаций, осуществляющих подготовку проектной документации. 3.3. Наличие членства саморегулируемой организации в реестре организаций, осуществляющих строительство. 3.4. Наличие действующего свидетельства о прохождении обучения и аттестации в объеме требований «Правил охраны газораспределительных сетей» персонала занятого ведением земляных работ. 3.5. Наличие собственной электротехнической лаборатории. Наличие свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории в Управлении Ростехнадзора. 3.6. Наличие в штате кадастрового инженера или действующего договора на выполнение кадастровых работ с кадастровым инженером, имеющем аттестацию и опыт работы не менее трех лет. 3.7. Наличие в штате инженера-геодезиста или действующего договора на выполнение геодезических работ с опытом работы не менее трех лет. 3.8. Отсутствие организации Подрядчика в реестре недобросовестных контрагентов. 3.9. Отсутствие процедуры банкротства в организации подрядчика. |
| 4. Общие данные | 4.1. Расположение проектируемого объекта: - Кабельная линия 0,4 кВ от ТП К36-54 (2КТПНТ 6/0,4 кВ 1000 кВА) до границы участка заявителя, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 257а; - Узел учета электроэнергии на границе участка заявителя. 4.2. Объекты проектирования: 1 кабельная линия 0,4 кВ (один фидер) от ТП К36-54 (2КТПНТ 6/0,4 кВ 1000 кВА) до границы участка заявителя, ориентировочная длина КЛ - 0,4 км, точную длину, марку и сечение кабельной линии определить при проектировании; 1 узел учета электроэнергии на границе участка заявителя. 4.3. При проектировании КЛ-0,4 кВ и узла учета электроэнергии, должно обеспечиваться: надежное и качественное электроснабжение потребителей; соблюдение Правил устройства электроустановок; соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды; ремонтопригодность применяемого оборудования и конструкций; передовые методы эксплуатации, безопасные и удобные условия труда эксплуатационного персонала. |
| 5. Основное электротехническое оборудование | 5.1. Расчет сечения и пропускной способности КЛ-0,4 кВ, определить проектом. тип кабеля – четырехжильный, бронированный; тип изоляции кабеля – поливинилхлоридный пластикат; материал жилы – алюминий. 5.2. Наружные сети электроснабжения должны быть спроектированы с учетом требования ПУЭ и иной нормативной документации, действующей на период разработки. Глубина закладки кабелей – 0,7- 1,0м. Пересечения с инженерными сетями выполнить в соответствии с ПУЭ и СП. 5.3. Проектируемый узел учета электроэнергии укомплектовать счетчиком электроэнергии типа Меркурий 230 ART-03 со встроенным интерфейсным обменом RS-485 (7Е1). |
| 6. Границы проектирования | 6.1. Проектируемая кабельная линия 0,4 кВ от точки присоединения (болтовое соединение наконечников отходящей кабельной линии КЛ-0,4 кВ панели ЩО-70 РУ-0,4 кВ ТП К36-54) до границы участка заявителя, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 257а. 6.2. Узел учета электроэнергии — проектируемый. |
| 7. Компоновка и конструктивная часть | 7.1. Способ монтажа узла учета электроэнергии определить проектом. |
| 8. Заземляющие устройства | 8.1. Для заземляющих устройств, внутренних и наружных, использовать стальную полосу. 8.2. Молниезащиту выполнить в соответствии с ПУЭ. |
| 9. Учет электроэнергии | 9.1. В качестве приборов учета использовать счетчиком электроэнергии типа Меркурий 230 ART-03 классом точности 0,5S со встроенным интерфейсным обменом RS-485 (7Е1). Организовать передачу данных на сервер ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ» в интегрированную систему учета и управления системы АСКУЭ. 9.2. Узел учета электроэнергии смонтировать на границе участка заявителя, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 257а. Точное место расположения приборов учета электроэнергии, способ монтажа, а также номинал измерительных трансформаторов тока определить проектом. |
| 10. Этапы работ, выполняемые подрядчиком | 10.1. Сбор информации. заказ выписок на земельные участки ЕГРН; заказ КПТ; 10.2. Геодезические работы: полевые работы: определение на местности фактического положения проектируемой кабельной линии 0,4 кВ, а также существующих инженерных коммуникаций и сооружений, входящих в состав проекта; разработка инженерно-топографического плана М 1:500 с нанесенным кадастровым планом территории (КПТ); исполнительная съемка, нанесение на планшеты г. Воронежа М 1:500, подготовка документов для получения справки УГА о нанесении на планшеты электрокабеля. 10.2. Проектные работы: разработка проекта; согласование проекта с заказчиком; согласование проекта со всеми балансодержателями инженерных коммуникаций; согласование проекта с собственниками земельных участков, затрагиваемых трассой проектируемой КЛ-0,4 кВ; разработка проекта производства работ (ППР); согласование проекта в органах местного самоуправления или иных органах государственной власти. 10.3. Кадастровые работы: составление схем участков (части земельного участка); подготовка карты (плана) охранной зоны на графической части, на которой красными сплошными линиями нанесены границы охранной зоны, а также перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН 10.4. Оформление прав: получение разрешения на использование земельных участков, собственность на которые не разграничена или находящиеся в государственной собственности; получение разрешения от собственников участков на использование (разрешение, договор аренды, договор субаренды, сервитут) и вызов балансодержателей инженерных коммуникаций перед началом строительно-монтажных работ. получение разрешения на производство земляных работ; получение разрешения на строительство в случаях предусмотренными действующим законодательством; 10.6. Составление и согласование схемы расстановки дорожных знаков в ГИБДД (в случаях предусмотренными действующим законодательством). 10.7. Строительно-монтажные работы. В полном объеме согласно разработанной и утвержденной документации, в соответствии с графиком, предоставляемым Подрядчиком. 10.8. Испытание КЛ-0,4кВ (с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката), испытание оборудования узла учета электроэнергии - проектируемый. 10.9. Пусконаладочные работы. 10.10. Ввод объекта в эксплуатацию. 10.11. Восстановление нарушенного благоустройства. 10.12. Выполнение иных работ и совершение иных действий, которые заказчику неизвестны, однако являются необходимыми. |
| 11. Охрана окружающей среды | 11.1. Выбранные решения должны соответствовать требованиям действующих нормативов по охране окружающей среды и обеспечивать их соблюдение при эксплуатации. 11.2. Предусмотреть контроль за промышленными отходами во время строительства и последующей эксплуатации. |
| 12. Требования к условиям поставки оборудования и материалов | 12.1. Поставка оборудования и материалов, а также хранение осуществляется силами и средствами подрядчика. 12.2. Поставляемое оборудование и материалы должны быть не старше 2-х (двух) лет с даты изготовления на момент проведения строительно-монтажных работ. 12.3. Строительная длина, поставляемого кабеля 0,4 кВ, должна удовлетворять требованиям по уменьшению общего количества соединительных муфт на всем протяжении кабельной трассы. |
| 13. Документация, передаваемая Подрядчиком | 13.1. Количество экземпляров проекта, передаваемых Заказчику на бумажном носителе 2 экз., в электронном виде -1 экз. в форматах: текстовая часть – в формате Microsoft Word, таблицы – в формате Microsoft Excel, чертежи, схемы – AutoCAD. 13.2. Выписки ЕГРП и КПТ в электронном виде — 1 экз. 13.3. Топосъемка 1:500 в электронном виде и в составе проекта — 1 экз. 13.4. Согласованные схемы земельных участков на бумажном носителе- 1 экз. 13.5. Заводская и надлежащим образом оформленная сопроводительная документация на смонтированное оборудование и материалы, в том числе: счет и (или) счет-фактуры, товарные накладные, заверенные сертификаты соответствия, сертификаты качества продукции, в которых должны быть отражены номера и дата выдачи, наименование и адрес изготовителя оборудования и материалов, наименование оборудования и материалов, ГОСТы, показатели качества, дата изготовления (дата фасовки), дата и время конечного срока реализации и другие документы согласно установленным Росстандартом Российской Федерации требованиям, необходимым для дальнейшего использования оборудования и материалов, на бумажном носителе- 1 экз. 13.6. Протоколы испытания смонтированного оборудования и материалов на бумажном носителе- 1 экз. 13.7. Исполнительная документация в полном объеме в соответствии с РД 11-02-2006 и (или) И1.13-07 на бумажном носителе- 1 экз. в т.ч.: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 на бумажном носителе- 3 экз. справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на бумажном носителе- 3 экз. 13.8. Общий и специальные журналы учета выполнения работ на бумажном носителе- 1 экз. 13.9. Справка о нанесении КЛ-0,4 кВ на планшеты 1:500 на бумажном носителе- 1 экз. 13.10. Акт осмотра электроустановки (Ростехнадзор) на бумажном носителе- 1 экз. 13.11. Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки (Ростехнадзор) на бумажном носителе- 1 экз. |
| 14. Требования к сметной документации | 14.1. Сметная стоимость должна быть определена сметой. |
| 15. Особые требования | 15.1. Предоставить Заказчику график выполнения работ 15.2. Согласовать проведение дополнительных работ с заказчиком. 15.3. Предоставить Заказчику детализированный план-график выполнения работ. 15.4. Подрядчик обязан оформлять сметную документацию и акты о приемке выполненных работ по ТЕРРам региона, в котором проходит строительство объекта. 15.5. Подрядчик обязан вести ежедневно исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006 и (или) И1.13-07. 15.6. Подрядчик обязан вести ежедневно общий и специальные журналы учета выполнения работ в соответствии РД-11-05-2007 и сдавать их заказчику по акту приема-передачи. 15.7. Предоставить Заказчику полный список сотрудников, работающих на объекте, подписанный уполномоченным лицом и имеющий печать Подрядчика. 15.8. Предоставить Заказчику полный перечень оборудования и машин, работающих на объекте. 15.9. Предоставить Заказчику сведения об опыте выполнения аналогичных работ за последние три года. 15.10. Предоставить Заказчику методику проведения испытаний кабелей из сшитого полиэтилена. 15.11. Не использовать оборудование и не выполнять работы, для которых отсутствует, соответствующим образом, обученный персонал. 15.12. Подрядчик обязан соблюдать действие миграционного законодательства РФ при использовании иностранной рабочей силы. 15.13. Гарантийные обязательства на выполненные работы, а также на поставленное и смонтированное оборудование и материалы- не менее 36 месяцев. 15.14. Выдача гарантийного обязательства по восстановлению, нарушенного в ходе проведения работ, благоустройства сроком не менее 3-х (трех) лет. |
| 16. Исходные материалы | 16.1. Ситуационный план. |

| «Заказчик»: | «Подрядчик»: |
| --- | --- |